# Kwadratury Newtona-Cotesa

- Napisać funkcje (cztery) do obliczanie całki oznaczonej przy użyciu kwadratur Newtona – Cotesa stopnia od 1 do 4

UWAGA: każda opracowywana funkcja jako argumenty powinna przyjmować funkcję podcałkową i granice całkowania, a zwracać policzoną wartość całki oznaczonej i liczbę uruchomień obliczania wartości funkcji podcałkowej. (Analogicznie postępować w przypadku kolejnych zadań)

- Obliczyć (analitycznie i przy użyciu opracowanych programów) całki oznaczone funkcji:

x2 w przedziale <0,2>

5x3 + x – 3  w przedziale <1,2>

cos(x) w przedziale <0,1>

ex w przedziale <0,1>

ln(x) w przedziale <1,2>

- Porównać i skomentować otrzymane wyniki

| Rząd | Nazwa | Wzór |
| --- | --- | --- |
| 1 | trapezów | h((f0 + f1)/2 |
| 2 | Simpsona | h((f0 + 4f1 + f2)/3 |
| 3 | reguła 3/8 | 3h((f0 + 3f1+ 3f2 + f3)/8 |
| 4 | wzór Boole'a | 2h((7f0+32f1+12f2+32f3+7f4)/45 |

- złożona metoda trapezów

- Zaimplementować funkcję do obliczania całki oznaczonej złożoną metodą trapezu (według wzoru)

- Zaimplementować funkcję do obliczania całki oznaczonej złożoną metodą trapezu przy zadanej, wymaganej dokładności obliczeń (według wzoru)

- złożona metoda Simpsona

- Zaimplementować funkcję do obliczania całki oznaczonej złożoną metodą Simpsona (według wzoru)

- Zaimplementować funkcję do obliczania całki oznaczonej złożoną metodą Simpsona z adaptacją długości kroku całkowania.

WSKAZÓWKA: Wykorzystać rekurencję.

# Metoda Gaussa

- Zaimplementować funkcję do obliczania całki oznaczonej w dowolnych granicach całkowania metodę Gaussa

UWAGA:  jednym z parametrów funkcji ma być stopień metody (w granicach od 1 do 8)

| n | xk | wk |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,0 | 2,0 |
| 2 | ± 0,5773502692 | 1,0 |
| 3 | ± 0,7745966692 0,0 | 0,5555555556 0,8888888889 |
| 4 | ± 0,8611363116 ± 0,3399810436 | 0,3478548451 0,6521451549 |
| 5 | ± 0,9061798459 ± 0,5384693101 0,0 | 0,2369268851 0,4786286705 0,5688888889 |
| 6 | ± 0,9324695142 ± 0,6612093865 ± 0,2386191861 | 0,1713244924 0,3607615730 0,4679139346 |
| 7 | ± 0,9491079123 ± 0,7415311856 ± 0,4058451514 0,0 | 0,1294849662 0,2797053915 0,3818300505 0,4179591837 |
| 8 | ± 0,9602898565 ± 0,7966664774 ± 0,5255324099 ± 0,1834336425 | 0,1012285363 0,2223810345 0,3137066459 0,3626837834 |

- Przy użyciu opracowanej funkcji obliczyć całki oznaczone funkcji wymienionych w punkcie 1.

# Metoda Romberga

- Zaimplementować funkcję do obliczania całki oznaczonej metodą Romberga nieznanej jawnie funkcji danej w postaci dyskretnego zbioru argumentów i wartości funkcji

- Obliczyć całkę oznaczoną funkcji:

| xi | 1 | 1,125 | 1,25 | 1,375 | 1,5 | 1,625 | 1,75 | 1,875 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| yi | 3 | 5,244 | 8,015 | 11,373 | 15,375 | 20,080 | 25,547 | 31,834 | 39 |

# Funkcje sklejane

- Porównać interpolację wielomianową (polyfit w Octave) z interpolacją splajnową (spline w Octave) dla funkcji f(x) = cos(x).

UWAGA: liczba węzłów N ma być parametrem skryptu. Przyjąć węzły równoodległe od siebie.

- Zaimplementować funkcje polyfit i spline

http://pl.wikibooks.org/wiki/GNU_Octave

pwd - pokazuje ścieżkę folderu roboczego

cd G:/mojePliki - zmienia folder roboczy

ls - wyświetla foldery i pliki znajdujące się w folderze roboczym

clc - czyści ekran

clear all – czyści zmienne

whos - podaje informacje, jakie zdefiniowano zmienne

help - wyświetla pomoc

Ctrl + C - przerywa obliczenia

quit - wychodzi z Octave

format short – 5 cyfr znaczących

format long - 15 cyfr znaczących

tic, toc – włącza i wyłącza stoper

y = feval(fun,x); - oblicza wartość funkcji w x (jeśli funkcja jest np.: przekazana jako argument innej funkcji)

A = [1, 2; 3, 4] – tworzenie macierzy

A(1,1) – odwołanie się do konkretnego elementu macierzy

A(i:j, k:l), A(i:j, :) - podmacierze

linspace(0,1,100) - <0,1> - 100 punktów

rows(A) , columns(A) – rozmiary macierzy A

sum(A) - liczy sumę elementów w poszczególnych kolumnach macierzy A

mean(A) - wylicza średnią z elementów w poszczególnych kolumnach macierzy A

std(A) - wylicza odchylenie standardowe elementów w poszczególnych kolumnach macierzy A

min(A), max(A) - zwraca element minimalny oraz maksymalny w poszczególnych kolumnach macierzy A

sort(A, 'ascend'), sort(A,'descend') - sortuje rosnąco i malejąco elementy w poszczególnych kolumnach macierzy A

x=linspace(0,1,100);

y=cos(x);

z=sin(x);

plot(x,y,x,z)

title('Tytuł')

xlabel('Opis osi x')

ylabel('Opis osi y')

legend('Legenda')

plot3(x,y,z)

grid on

for indeks = ciag albo zbiór

instrukcje;

end

for k = 1,2,30 k end

for k = 1,30 k end

while warunek

instrukcje;

end

if warunek

instrukcje;

elseif warunek

instrukcje;

else

instrukcje;

end

x == y, x ~= y or x != y, x <= y, x >=y, (x > 5) & (x<100)

all(x) prawdziwe, jeśli wszystkie elementy x są niezerowe

any(x) prawdziwe, jeśli przynajmniej jeden element jest niezerowy

switch zmienna

case wartość

instrukcje;

case wartość

instrukcje;

otherwise

instrukcje;

end

'nazwafunkcji.m'

function [ wartości funkcji ] = nazwafunkcji (argumenty funkcji)

instrukcje;

function [min max] = minmax(A)

min = min(min(A)');

max = max(max(A)');

[amin amax] = minmax(A)

nargin – liczba wywołanych argumentów wejściowych

nargout – liczba wywołanych argumentów wyjściowych

error(‘komunikat błędu’);