# Ćwiczenie nr 1. Wprowadzenie do środowiska CADENCE

Środowisko Cadence IC Package służy do projektowania układów scalonych typu ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) oraz mikroczujników i mikromechanizmów opartych na krzemie. W szczególności umożliwia ono:

- Projektowanie topografii masek układów scalonych (Virtuoso Layout Editor)

- Projektowanie schematów elektrycznych i logicznych (Composer Schematics Editor)

- Tworzenie symboli elementów elektrycznych i logicznych (Composer Symbol Editor)

- Wtórną ekstrakcję parametrów elektrycznych z layout’ów układów scalonych

- Sprawdzanie reguł projektowych DRC (Design Rule Checking) i ERC (Electrical Rule Checking)

- Symulację analogową (Analog Artist, cdsSpice, Spectre)

- Modelowanie układów analogowych w języku Verilog-A (Spectre)

- Symulację behawioralną układów cyfrowych opisanych w języku VHDL (Leapfrog)

- Symulację behawioralną i/lub strukturalną układów cyfrowych opisanych w języku Verilog (Verilog-XL Logic Simulator)

- Automatyczną syntezę schematu logicznego z opisu w języku VHDL (Synergy)

- Automatyczną syntezę topografii masek układów typu Standard Cell ze schematu logicznego lub elektrycznego (Cell Ensemble, Gate Ensemble, Silicon Ensemble)

- Konwersję z i do formatów takich jak CIF, EDIF i GDSII (ten ostatni jest wykorzystywany do wytwarzania układów w fabryce).

Cadence jest oferowany w wersji na stacje robocze typu Sun SparcStation i Sun Ultra (system operacyjny Solaris 2.x) oraz stacje robocze firmy Hewlett Packard (system operacyjny HP-UX). Obydwa te systemy operacyjne są zgodne ze standardem UNIX.

Dużym ułatwieniem korzystania z pakietu Cadence jest jego bardzo rozbudowany graficzny interfejs użytkownika. Podstawę stanowi tzw. Design Framework II (DFII), z którego można wywoływać większość narzędzi należących do pakietu. Są jednak i takie narzędzia (np. Silicon Ensemble), których interfejsu użytkownika nie można uruchomić z poziomu Design Framework II i trzeba to zrobić z poziomu poleceń UNIX’a.

Do pakietu Cadence są dostępne biblioteki (tzw. Design Kits) umożliwiające projektowanie układów scalonych w konkretnych technologiach krzemowych, takich jak austriacki AMS czy francusko-belgijski Alcatel MIETEC. Biblioteki te obejmują reguły projektowe (design rules) do danej technologii oraz zestaw tzw. celek standardowych (standard cells), czyli gotowych elementów, które można wykorzystać przy tworzeniu własnych projektów.

## Cele ćwiczenia

Celem tego ćwiczenia jest:

- Nauka uruchamiania środowiska Design Framework II pakietu Cadence

- Opanowanie podstaw posługiwania się menedżerem bibliotek (Library Manager)

- Opanowanie podstaw projektowania schematów elektrycznych i logicznych oraz symboli elementów przy pomocy programu Composer

- Opanowanie podstaw projektowania topografii masek układów scalonych przy pomocy programu Virtuoso

## Laboratorium nr 1. Uruchamianie środowiska Design Framework II oraz tworzenie nowej biblioteki

- Otworzyć nowe okno linii poleceń (Console, Terminal)

- Przejść do podkatalogu intro w swoim katalogu domowym przez wpowadzenie polecenia

cd ~/intro

- Uruchomić środowisko Design Framework II przez wprowadzenie polecenia

startcds &

- Utworzyć nową bibliotekę o nazwie Intro

  - Z menu okna głównego icfb (zwanego także CIW – Command Interpreter Window) wybrać polecenie File -> New -> Library... Pojawi się wtedy formularz pokazany na rys. 1

rys. 1

  - Wpisać nazwę nowej biblioteki: Intro w polu nazwy i kliknąć OK. Pojawi się wtedy nowy formularz, pokazany na rys. 2

rys. 2

  - Wybrać technologię TECH_CYE i kliknąć OK aby zakończyć tworzenie biblioteki

## Laboratorium nr 2. Projektowanie schematu elektrycznego 2-wejściowej bramki NAND w technologii CMOS

- Uruchomić program Library Manager przez wybranie z menu polecenia Tools -> Library Manager. Pojawi się wtedy okno o tej samej nazwie

- Utworzyć nową celkę o nazwie NAND2 z widokiem schematic

  - W kolumnie Library okna Library Manager zaznaczyć bibliotekę Intro

  - Z menu okna Library Manager wybrać polecenie File -> New -> Cell View

  - wypełnić formularz zgodnie ze wzorem pokazanym na rys. 3 i kliknąć OK. Otworzy się wtedy okno programu Composer w trybie edycji widoku schematic celki NAND2

rys. 3

- Dodać tranzystory NMOS NM1 i NM2 (patrz rys. 4)

rys. 4

  - Z menu okna Composer wybrać polecenie Add -> Component... (i)

  - W oknie formularza (rys. 5) kliknąć w przycisk Browse. Pojawi się wtedy drugie, mniejsze okno programu Library Manager

rys. 5

  - W kolumnie Library odszukać i zaznaczyć bibliotekę SCHEMA

  - Zaznaczyć opcję Show Categories i rozszerzyć okno w razie potrzeby tak, aby były dobrze widoczne wszystkie kolumny

  - W kolumnie Category odszukać kategorię mosfets, a następnie w kolumnie Cell celkę nmos i w kolumnie View zaznaczyć widok symbol

  - Nacisnąć przycisk Close aby zamknąć okno i powrócić do formularza z rys. 5

  - W polu Instance Names wpisać nazwy tranzystorów NMOS: NM1 i NM2

  - W polu Width wpisać wartość 6u (czyli szerokość kanału równa 6 m)

  - Kliknąć przycisk Hide i umieścić kolejno obydwa tranzystory na schemacie tak jak pokazano na rys. 4

- W analogiczny sposób dodać tranzystory PMOS PM1 i PM2. Wzór formularza jest pokazany na rys. 6

rys. 6

  - Użyć celki pmos z biblioteki SCHEMA (także w kategorii mosfets)

  - W polu Instance Names wpisać nazwy tranzystorów PMOS: PM1 i PM2

  - W polu Width wpisać wartość 15u (szerokość kanału 15 m)

  - Kliknąć Hide i umieścić kolejno obydwa tranzystory na schemacie tak jak pokazano na rys. 4

- Dodać celki zasilania i masy

  - Z menu okna Composer wybrać polecenie Add -> Component... (i)

  - W oknie formularza (rys. 7) kliknąć Browse

rys. 7

  - W oknie Library Manager odszukać bibliotekę analogLib, a w niej kategorię sources, podkategorię Globals, celkę vdd i zaznaczyć widok symbol

  - Kliknąć Close aby zamknąć okno i powrócić do formularza z rys. 7

  - W polu Instance Names wpisać nazwę celki zasilania VDD

  - Kliknąć Hide i umieścić celkę VDD na schemacie tak jak pokazano na rys. 4

  - W analogiczny sposób dodać celkę o nazwie GND odpowiadającą masie. Wykorzystać celkę gnd z biblioteki analogLib (w tej samej kategorii)

- Dodać porty wejściowe A i B

  - Z menu okna Composer wybrać polecenie Add -> Pin (p)

  - Wypełnić formularz zgodnie ze wzorem pokazanym na rys. 8

rys. 8

  - Kliknąć Hide i umieścić porty A i B na schemacie tak jak pokazano na rys. 4

- Dodać port wyjściowy Z

  - Z menu okna Composer wybrać polecenie Add -> Pin (p)

  - Wypełnić formularz zgodnie ze wzorem pokazanym na rys. 9

rys. 9

  - Kliknąć Hide i umieścić port Z na schemacie tak jak pokazano na rys. 4

- Połączyć wszystkie elementy schematu tak jak pokazuje rys. 4

  - Wybrać z menu polecenie Add -> Wire (narrow) (w)

  - Kliknąć lewym przyciskiem myszy w węzeł początkowy i po zwolnieniu przycisku kliknąć w węzeł końcowy

  - Powtórzyć ostatnią czynność dla wszystkich połączeń

- Sprawdzić poprawność elektryczną schematu i zapisać go wywołując polecenie Design -> Check and Save (X) (nie zamykać okna Composer)

## Laboratorium nr 3. Projektowanie symbolu bramki NAND

- Automatycznie wygenerować symbol bramki ze schematu

  - Z menu otwartego okna Composer wybrać polecenie Design -> Create Cellview -> From Cellview... Pojawi się formularz z rys. 10

rys. 10

  - Wypełnić formularz zgodnie ze wzorem i kliknąć OK. Wtedy pojawi się formularz z rys. 11

rys. 11

  - Kliknąć przycisk List znajdujący się po prawej stronie pola Right Pins

  - W formularzu z rys. 12 przestawić przełącznik Pin Graphics w pozycję actLo i kliknąć OK

rys. 12

  - W formularzu z rys. 11 kliknąć przycisk OK aby wygenerować symbol. Pojawi się wtedy nowe okno programu Composer z wygenerowanym, prostokątnym symbolem

  - W nowym oknie Composer wybrać polecenie Design -> Save (F2) aby zapisać wygenerowany symbol, a następnie zamknąć okno poleceniem Window -> Close

- Zastąpić automatycznie wygenerowany prostokątny symbol symbolem z biblioteki

  - Przejść do okna Library Manager

  - Odszukać bibliotekę HRDLIB, a w niej celkę NA2 i zaznaczyć widok symbol

  - Z menu wybrać polecenie Edit->Copy. Pojawi się formularz z rys. 13

rys. 13

  - Wypełnić formularz zgodnie ze wzorem i kliknąć OK. Pojawi się wtedy okno informujące, że celka zawiera już widok o podanej nazwie (rys. 14)

rys. 14

  - W polu Action zmienić wartość na Overwrite i kliknąć OK aby zastąpić istniejącą celkę

  - Ponownie otworzyć zaktualizowany widok symbol celki NAND2

  - Zaznaczyć myszą pole tekstowe z napisem NA2 i wybrać polecenie Edit ->  Properties -> Objects... (q). Pojawi się formularz z rys. 15

rys. 15

  - Zmienić wyświetlany tekst (pole Label) na NAND2 i wielkość czcionki (pole Height) na 0.03 i kliknąć OK

  - Zapisać nowy symbol i zamknąć okno

## Laboratorium nr 4. Projektowanie layout’u 2-wejściowej bramki NAND CMOS

Layout bramki, którą należy zaprojektować został pokazany na rys. 16. Do projektowania topografii masek służy program Virtuoso Layout Editor.

rys. 16

Tabela 1 zawiera wykaz użytych warstw, ich funkcje, minimalne dopuszczalne szerokości ścieżek oraz minimalne dopuszczalne odstępy między dwoma obiektami na danej warstwie

| warstwa | funkcja | min. szer. [m] | min. odstęp [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| NTUB | studnia n-well na podłożu typu p | 5.0 | 7.0 |
| PPLUS | implantacja jonami boru (p+) | 1.6 | 1.6 |
| DIFF | dyfuzja arsenu (n) | 2.0 | 1.8 |
| POLY1 | I warstwa polikrzemu | 0.8 | 1.0 |
| CONT | kontakt z I warstwą metalizacji | 1.0 | 1.2 |
| VIA | via między I i II warstwą metalizacji | 1.2 | 1.6 |
| MET1 | I warstwa metalizacji | 1.4 | 1.0 |
| MET2 | II warstwa metalizacji | 1.6 | 1.2 |

tab. 1

Z kolei tabela 2 pokazuje zależności między niektórymi parami warstw, takie jak minimalny odstęp między obiektami na tych warstwach oraz minimalny margines, z jakim obiekt na jednej warstwie musi otaczać obiekt na drugiej warstwie

| warstwa zewnętrzna | warstwa wewnętrzna | min. odstęp [m] | min. otaczanie [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| NTUB | PPLUS |  | 2.2 |
| NTUB | DIFF |  | 3.0 |
| PPLUS | DIFF | 0.8 | 0.8 |
| PPLUS | CONT | 0.8 | 0.8 |
| DIFF | CONT | 0.8 | 0.5 |
| POLY1 | CONT | 0.8 | 0.4 |
| POLY1 | VIA | 1.0 | 1.0 |
| POLY1 | DIFF | 0.4 |  |
| VIA | CONT | 1.2 |  |
| MET1 | CONT |  | 0.2 |
| MET1 | VIA |  | 0.2 |
| MET2 | VIA |  | 0.3 |

tab. 2

Tabela 3 zawiera sugerowane wymiary i odległości dla projektowanej bramki logicznej

| wymiar(y) / odległość | m |
| --- | --- |
| długość kanału tranzystora NMOS/PMOS | 0.8 |
| szerokość kanału tranzystora NMOS | 2 |
| szerokość kanału tranzystora PMOS | 6.4 |
| min. wystawanie bramki tranzystora ponad obszar dyfuzji | 0.6 |
| odległość krawędzi obszaru dyfuzji źródła/drenu od bramki | 2.4 |
| wymiary kontaktu | 1.0 ( 1.0 |
| wymiary via | 1.2 ( 1.2 |
| min. odstęp między kontaktami | 1.2 |
| odległość między bramkami tranzystorów NMOS/PMOS | 2.8 |
| odległość między obsz. dyfuzji tranzystorów NMOS i PMOS | 6.0 |
| szerokość ścieżki metalu 1 przenoszącej sygnał | 1.4 |
| szerokość ścieżki metalu 1 doprowadzającej zasilanie/masę | 3.0 |
| szerokość ścieżki metalu 2 | 1.8 |

tab. 3

Wskazówki:

- Aby utworzyć nowy layout celki NAND2

  - Przejść do programu Library Manager i zaznaczyć celkę NAND2 w bibliotece Intro

  - Z menu wybrać polecenie File -> New -> Cellview...

  - Wypełnić formularz tak jak pokazano na rys. 17 i kliknąć OK aby utworzyć nowy layout. Pojawi się wtedy puste okno programu Virtuoso oraz okno z listą dostępnych warstw LSW (Layer Selection Window)

rys. 17

- Aby narysować prostokąt na wybranej warstwie

  - W oknie LSW zaznaczyć wybraną warstwę

  - Z menu okna Virtuoso wybrać polecenie Create -> Rectangle (r)

  - Kolejno kliknąć lewym przyciskiem myszy w dwa miejsca odpowiadające przeciwległym wierzchołkom prostokąta

- Aby narysować ścieżkę o danej szerokości i na danej warstwie

  - W oknie LSW zaznaczyć wybraną warstwę

  - Z menu okna Virtuoso wybrać polecenie Create -> Path (p)

  - Kliknąć lewym przyciskiem myszy w miejsce gdzie ma zaczynać się ścieżka

  - Jeżeli szerokość rysowanej ścieżki ma być większa niż minimalna dopuszczalna szerokość ścieżki dla danej warstwy, wcisnąć klawisz F3, zmienić szerokość w polu Width na wartość żądaną i kliknąć przycisk Hide

rys. 18

  - Kolejno klikać lewym przyciskiem myszy w miejsca gdzie ścieżka ma zmieniać kierunek

  - Kliknąć podwójnie lewym przyciskiem myszy w miejsce gdzie ścieżka ma się kończyć

- Aby utworzyć kontakt lub via

  - Z menu okna Virtuoso wybrać polecenie Create -> Contact... (o)

  - W formularzu (rys. 19)  wybrać odpowiedni rodzaj kontaktu (via), których funkcje objaśnia tabela 2

rys. 19

| kontakt | funkcja | warstwa 1 | warstwa 2 | warstwa 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ND_C | kontakt między obszarem typu n i metalem 1 | DIFF | MET1 |  |
| PD_C | kontakt między obszarem typu p i metalem 1 | DIFF | PPLUS | MET1 |
| P1_C | kontakt między polikrzemem 1 i metalem1 | POLY1 | MET1 |  |
| P2_C | kontakt między polikrzemem 2 i metalem 1 | POLY2 | MET1 |  |
| VIA_C | via między metalem 1 i metalem 2 | MET1 | MET2 |  |

tab. 2

  - Kliknąć przycisk Hide, a następnie miejsce, gdzie ma powstać kontakt. Przy przełączniku Justification ustawionym w pozycji centerCenter powinno to być miejsce, gdzie ma być środek kontaktu

- Aby zaznaczyć obiekt(y)

  - Aby zaznaczyć pojedynczy obiekt należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w ten obiekt lub obwieść do ramką

  - Aby zaznaczyć więcej niż jeden obiekt należy klikać lewym przyciskiem myszy w kolejne obiekty trzymając wciśnięty klawisz SHIFT lub obwieść obiekty ramką

- Aby skopiować istniejący obiekt(y)

  - Z menu okna Virtuoso wybrać polecenie Edit -> Copy (c)

  - Zaznaczyć obiekt(y) przeznaczone do skopiowania (trzymając wciśnięty klawisz SHIFT jeżeli chcemy zaznaczyć więcej niż jeden obiekt)

  - Przemieścić nowy(e) obiekt(y) w żądane miejsce i kliknąć lewym przyciskiem myszy

- Aby przemieścić istniejący obiekt(y)

  - Z menu okna Virtuoso wybrać polecenie Edit -> Move (m)

  - Zaznaczyć obiekt(y) przeznaczone do przemieszczenia (trzymając wciśnięty klawisz SHIFT jeżeli chcemy zaznaczyć więcej niż jeden obiekt)

  - Przemieścić obiekt(y) w żądane miejsce i kliknąć lewym przyciskiem myszy

- Aby zmienić rozmiary obiektu

  - Z menu okna Virtuoso wybrać polecenie Edit -> Stretch (s)

  - Kliknąć lewym przyciskiem myszy w krawędź obiektu, którą chcemy przesunąć

  - Przesunąć krawędź w żądane miejsce i ponownie kliknąć lewym przyciskiem myszy

- Aby zmienić warstwę, na której leży istniejący obiekt

  - Zaznaczyć obiekt

  - Z menu okna Virtuoso wybrać polecenie Edit -> Properties... (q)

  - W polu Layer formularza (rys. 20) wybrać nową warstwę i kliknąć OK

rys. 20

- Aby zmierzyć odległość między dwoma punktami

  - Z menu okna Virtuoso wybrać polecenie Misc -> Ruler (k)

  - Kolejno kliknąć w dwa punkty, między którymi ma być mierzona odległość

  - Odczytać wynik z wyświetlonej linijki

  - Aby usunąć wszystkie linijki wybrać polecenie Misc -> Clear Rulers (K)

- Aby  zamienić layout hierarchiczny (wielopoziomowy) na płaski (jednopoziomowy)

  - wybrać polecenie Edit -> Other -> Flatten

  - wypełnić formularz jak pokazano na rys. 21 i kliknąć OK

rys. 21

- Aby wygenerować dodatkowe warstwy FIMP i NPLUS (konieczne przed sprawdzeniem zgodności z regułami projektowymi DRC)

  - Z menu okna Virtuoso wybrać polecenie Verify -> DRC...

  - W formularzu (rys. 23) kliknąć przycisk Set Switches. Wtedy pojawi się okno z dostępną listą przełączników (rys. 22)

rys. 22

  - Zaznaczyć przełączniki pokazane na rys. 22 i kliknąć OK aby powrócić do formularza z rys. 23

rys. 23

  - W polu Rules File wpisać nazwę pliku z regułami DRC: divaDRC.rul i kliknąć OK

- Aby sprawdzić zgodność layout’u z regułami projektowymi DRC

  - Z menu okna Virtuoso wybrać polecenie Verify -> DRC...

  - W formularzu (rys. 23) wyczyścić pole Switch Names i kliknąć OK

  - Obserwować wyniki testu w oknie głównym Cadence (icfb)

  - W razie wystąpienia błędów wybrać polecenie Verify -> Markers -> Find... Pojawi się wtedy formularz z rys. 24

rys. 24

  - Zaznaczyć opcję Zoom To Markers i kliknąć Apply aby obejrzeć fragment layout’u, w którym wystąpił błąd i przeczytać opis tego błędu

  - Kliknąć przycisk Next lub Previous aby przejść do odpowiednio następnego i poprzedniego błędu

- Aby zmienić wyświetlaną siatkę złożoną z kropek na siatkę złożoną z linii (opcjonalne)

  - Z menu okna Virtuoso wybrać polecenie Design -> Options -> Display (e)

  - W formularzu (rys. 25) zmienić typ siatki z dots na lines

rys. 25

  - Kliknąć przycisk Save To aby zapisać zmiany w bieżącej celce

  - Kliknąć OK aby powrócić do okna Virtuoso

- Aby zapisać layout należy z menu okna Virtuoso wybrać polecenie Design -> Save (F2)